Práctica nº ................. 	Cálculo de hidrogramas con HMS

Calcular el hidrograma que se producirá en la confluencia de los dos ríos que se indican en la figura, con las siguientes precipitaciones:

(En ninguno existe caudal base: el cauce está seco previamente a las precipitaciones).

| Pluviom1 (Río Blanco) |  | Pluviom2 (Río Negro) |
| --- | --- | --- |
| Hora | P (mm) |  | Hora | P (mm) |
| 2:00 - 3:00 | 17.6 |  | 2:00 - 3:00 | 16.5 |
| 3:00 - 4:00 | 34.5 |  | 3:00 - 4:00 | 24.6 |
| 4:00 - 5:00 | 23.8 |  | 4:00 - 5:00 | 13.1 |
| 5:00 - 6:00 | 12.1 |  | 5:00 - 6:00 | 7.4 |

Ocupación del terreno:

| Subcuenca | Superficie (km2) | Lag (min) | Uso de la tierra, pendiente | Suelo | Po | CN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Río Blanco | 46 | 144 | Bosque medio | B |  |  |
| Río Negro | 61 | 210 | Pradera pobre, pendiente 2% | C |  |  |

El método original del SCS trabaja con un parámetro denominado “Número de curva” (Curve Number ).. Este parámetro se calcula a partir de nuestra Po así:

Resultado final:

| Caudal punta (m3/s)= |  | Hora de la punta = |  |
| --- | --- | --- | --- |