Práctica nº ................. 	Cálculo de hidrogramas con HMS

Calcular el hidrograma que se producirá en la cuenca del Río Blanco:

Se han producido ciertas precipitaciones y ya se ha calculado las precipitaciones netas correspondientes, que son las siguientes:

| Hora | P (mm) |
| --- | --- |
| 2:00 - 3:00 | 5 |
| 3:00 - 4:00 | 12 |
| 4:00 - 5:00 | 3 |

| Caudal punta (m3/s)= |  | Hora de la punta = |  |
| --- | --- | --- | --- |

- File > New : Creamos el Proyecto

- Components > Basin Model Manager: Creamos la cuenca y subcuencas

  - A la subcuenca le indicamos los procedimientos que queremos usar: En esta práctica sólo Transform

  - En lapestaña Subbasin indicamos la superficie (km2), en la pestaña Transform indicamos el Lag

- Components >Time Series Data Manager: Creamos el pluviómetro y le introducimos los datos de  precipitaciones

- Components > Meteorologic Model Manager: Creamos el Modelo Meteorológico. En él asignamos qué pluviómetro afecta a cada subcuenca.

- Components > Control Specification Manager: Creamos el Control, le decimos el intervalo de tiempo en el que tiene que calcular.

- Compute > Create Simulation Run: Elegimos cuenca, modelo meteorólogico y Control (en esta práctica no hay elección, sólo tenemos uno de cada)

- Compute > Compute Run [Run 1]: Si la barra no llega a 100%, abajo nos indica en rojo qué falta o dónde está el problema

- RESULTADOS: Botón derecho sobre la cuenca > Results > Graph (o Summary Table)